# UCHWAŁA NR XLIII/75/09

# RADY GMINY KOSAKOWO

# z dnia 28 października 2009 roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2 oraz cz. dz. 16/2 i 24/4 w Dębogórzu, gmina Kosakowo.

Na podstawie art. 20 w związku z art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29, art. 34, ust. 1 i art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), art.18, ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kosakowo stwierdzając zgodność z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2 oraz cz. dz. 16/2 i 24/4 w Dębogórzu, gmina Kosakowo, o powierzchni 13,62 ha w granicach określonych na rysunku planu.

Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki:

- załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000.

Na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia:

- granice obszaru objętego planem,

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

- oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczających,

- nieprzekraczalne linie zabudowy,

- tereny wyłączone z zabudowy do zagospodarowania zielenią,

- główne ciągi piesze poza wydzielonymi ciągami komunikacyjnymi.

Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informacje.

- załącznik nr 2 - rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu;

- załącznik nr 3 - rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 17 terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych kolejnymi numerami od 01 do 17 oraz ich przeznaczenie pod określone grupy funkcji oznaczone literami lub literami i cyframi. Ustala się następującą klasyfikację funkcjonalną wydzielonych terenów:

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

MN1 - Zabudowa jednorodzinna wolno stojąca.

Dopuszcza się wydzielenie w budynkach nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.

MN2 - Zabudowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza.

Dopuszczenie wydzielenia lokali jak dla terenów MN1.

TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ

U - usługi towarzyszące funkcji mieszkaniowej

UP - usługi publiczne

UT - usługi turystyki

US - usługi sportu i rekreacji

TERENY ZIELENI

ZP - zieleń urządzona

ZK - zieleń krajobrazowa

ZL - lasy

TERENY KOMUNIKACJI

KD–L - tereny dróg publicznych - ulice lokalne

KD–D - tereny dróg publicznych - ulice dojazdowe

KD–W - tereny dróg wewnętrznych

KD–X - ciąg pieszo-jezdny

TERENY URZĄDZEŃ INŻYNIERII

K - przepompownia ścieków – wydzielona liniami wewnętrznymi

E - stacja transformatorowa – wydzielona liniami wewnętrznymi

Na rysunku planu oznaczono poza tym symbolem graficznym projektowane nie wydzielone ciągi piesze. Szczegółowe ustalenia dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi określono w kartach terenów w paragrafie 14 p. 2.

# 2. Oznaczenia literowe oddzielone znakiem „,” oznaczają występowanie jednej i drugiej funkcji razem lub osobno, oznaczenia literowe oddzielone znakiem „/” oznaczają występowanie pierwszej funkcji obligatoryjnie z dopuszczeniem drugiej.

# § 3

# 1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

# ograniczenie intensywności zabudowy w celu minimalizacji konfliktów zabudowy ze środowiskiem przyrodniczym,

# ogrodzenia – do wysokości 1,6 m, ażurowe, co najmniej powyżej 0,30 m od poziomu terenu, powierzchnia prześwitów części ażurowej co najmniej 30 % powierzchni ogrodzenia między słupami. Wyklucza się ogrodzenia z prefabrykatów betonowych.

# dopuszcza się garaże na granicy działek pod warunkiem analogicznego usytuowania garażu na działce sąsiedniej.

# Szczegółowe warunki ochrony i kształtowania ładu przestrzennego odnoszące się do poszczególnych terenów określono w kartach terenów.

# § 4

# 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

# należy maksymalnie ograniczyć rozmiary placów budów i rygorystycznie przestrzegać zasad ochrony środowiska w tym przede wszystkim chronić środowisko gruntowo–wodne przed zanieczyszczeniem,

# realizacja projektowanej zabudowy wymaga wykonania kanalizacji sanitarnej,

# należy ograniczyć zakres robót ziemnych zniekształcających rzeźbę terenu, w szczególności wprowadza się zakaz makroniwelacji.

# Inne zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego odnoszące się do poszczególnych terenów określono w kartach terenu w § 14 p. 2.

§ 5

# Szczegółowe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej określono w kartach terenów w § 14 p. 2.

§ 6

# 1. Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:

# 1) zakaz umieszczania reklam wielkogabarytowych;

# 2) na całym terenie opracowania obowiązują następujące zasady rozmieszczania reklam i szyldów:

# kształt, wielkość i miejsce umieszczenia szyldu lub reklamy na budynkach muszą być dostosowane do skali i architektury budynku;

# zakaz reklam pulsacyjnych;

# nie dopuszcza się lokalizacji reklam na ogrodzeniach;

# lokalizacja reklam za zgodą właściwego zarządcy drogi;

# nie dopuszcza się lokalizacji reklam na terenach zieleni.

# 3) zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej;

# 4) w rozwiązaniach przestrzeni publicznych należy przewidzieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

# § 7

# Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów określono w poszczególnych kartach terenów w §14 p. 2.

# § 8

# 1.Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

- ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze) - teren opracowania planu nie leży na terenach górniczych;

- ochrona obiektów na terenach zagrożonych osuwaniem mas ziemnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze) - na obszarze planu występują tereny potencjalnie narażone na osuwanie się mas ziemnych, oznaczone na rysunku planu. Wszelkie inwestycje budowlane na tych terenach powinny być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzględnieniem stateczności skarp – zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku konieczności zabezpieczenia stabilności skarp, w projekcie budowlanym należy przewidzieć sposób ich zabezpieczenia;

- ochrona przed powodzią – teren opracowania planu nie jest zagrożony powodzią (Prawo wodne Dz. U. 239 art. 82 z 2005r.).

# § 9

# 1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości ustala się jak niżej:

# nowe podziały geodezyjne w miarę możliwości należy dokonywać liniami prostopadłymi do linii rozgraniczających ulicy;

# ustala się minimalne powierzchnie działek określone w poszczególnych kartach terenu z dopuszczalną tolerancją do 10 % powierzchni minimalnej.

# Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określono w poszczególnych kartach terenów w § 14 p. 2.

# § 10

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- Zasady budowy systemów komunikacji.

Na obszarze opracowania ustala się:

- budowę ulicy lokalnej,

- budowę ulic dojazdowych oraz drogi wewnętrznej,

- budowę ciągów pieszo – jezdnych,

- ulica publiczna powinna mieć przekrój uliczny z dwustronnym lub jednostronnym chodnikiem;

- parkingi – miejsca postojowe należy projektować na własnym terenie wg wskaźnika:

- min. 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na dom jednorodzinny,

- min. 3 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 punkt usługowy,

- min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,

- min. 3 miejsca postojowe na 10 łóżek w hotelach i pensjonatach.

# Zasady obsługi komunikacyjnej – określono w poszczególnych kartach terenów w § 14 p. 2.

- Zasady dotyczące obsługi w zakresie inżynierii, modernizacji i budowy sieci uzbrojenia terenu:

# zaopatrzenie w wodę – z istniejącego wodociągu oraz poprzez budowaną sieć w projektowanych ulicach;

# odprowadzenie ścieków sanitarnych – projektowanym układem kanalizacji sanitarnej, konieczna budowa przepompowni;

# odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo w granicach własnej działki, z ulic, placów i parkingów – do studni i warstwy przepuszczalnej. Należy wyprzedzająco wykonać badania geotechniczne gruntu;

# zaopatrzenie w ciepło – z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła;

# gospodarka odpadami – obowiązuje selekcjonowanie; odpady komunalne - wywóz na zorganizowane wysypisko odpadów;

# telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej;

# elektroenergetyka – z sieci elektroenergetycznej, konieczna budowa stacji transformatorowej. Od strony południowej terenu opracowania planu, wzdłuż ulicy 13. KD-D projektowana jest linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV;

# zaopatrzenie w gaz – z planowanej sieci gazowej niskiego ciśnienia.

Wszystkie sieci powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających ulic.

§ 11

Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania terenów.

# § 12

# Nie ustala się obszarów rehabilitacji zabudowy i infrastruktury technicznej.

# § 13

# Stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla poszczególnych terenów położonych na obszarze opracowania planu, określono w poszczególnych kartach terenów.

# §14

# 1.  Wyjaśnienie pojęć i definicji użytych w planie:

# Intensywność zabudowy jest to wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni całkowitej mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych, wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków znajdujących się na danej działce budowlanej do powierzchni działki budowlanej; przy czym za kondygnację nadziemną, do obliczeń intensywności zabudowy, należy przyjąć każdą kondygnację lub jej część, której poziom podłogi znajduje się w poziomie lub powyżej poziomu przylegającego, projektowanego lub urządzonego terenu.

# Wysokość zabudowy – podana w karcie terenu służy do określenia dopuszczalnego pionowego gabarytu projektowanych budynków:

# -	wysokość wyrażona w metrach to pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu do kalenicy, punktu zbiegu połaci dachowych bądź górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,

# -	wysokość wyrażona w liczbie kondygnacji to dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych projektowanych budynków, przy czym przez poddasze użytkowe rozumie się kondygnację w dachu stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

# Linia zabudowy określona planem jako linia nieprzekraczalna lub obowiązująca, nie dotyczy wykuszy, werand, balkonów i niezabudowanych schodów, które mogą przekraczać wyznaczoną linię o 1,0 m.

# Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz woda powierzchniowa na działce budowlanej, a także 50 % sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2.

# Reklamy wielkogabarytowe – reklamy wolno stojące o powierzchni większej niż 3 m2.

# Powierzchnia zabudowy – dopuszczona na danej działce budowlanej określona jest wielkością wyrażoną w metrach kwadratowych bądź wskaźnikiem wyrażającym stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej.

# Stawka procentowa – jednorazowa opłata wnoszona na rzecz gminy, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, na zasadach określonych w art. 36 ust. 3 wym. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

# 1.8	Usługi – handel (za wyjątkiem obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²), gastronomia, usługi rzemiosła, zakłady napraw np. sprzętu AGD i RTV, gabinety lekarskie lub inne związane z obsługą osiedla.

1.9.	Dach symetryczny – rozumiany jako dach nad główną bryłą budynku, których połacie nachylone są w jednakowym stopniu, a linia ich przecięcia (kalenica) znajduje się na jednym, najwyższym poziomie dachu.

1.10.	Kalenica – najdłuższa kalenica budynku, będąca krawędzią przecięcia połaci dachu o przeciwległych kierunkach spadku.

- w przypadku, gdy budynek posiada więcej niż jedną kalenicę o tej samej długości na różnych wysokościach względem siebie, za kalenicę główną uważa się najwyższą z nich.

- w przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej długości i wysokości względem siebie za kalenicę główną uważa się tę z kalenic, której odległość od pionowej płaszczyzny, przechodzącej przez frontową granicę parceli jest najmniejsza.

# 1.11.	Kąt nachylenia dachu – kąt nachylenia płaszczyzny połaci względem płaszczyzny stropu. Dach, spełniający wymóg w zakresie kąta nachylenia musi przekrywać min. 75% powierzchni rzutu poziomego znajdującej się pod nim kondygnacji. Kąt nachylenia dachu nie odnosi się do takich elementów jak lukarny, naczółki, zadaszenie wejść i ogrodów zimowych.

# 1.12.	Kondygnacja nadziemna – kondygnacja, której górna powierzchnia stropu lub warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje się w poziomie lub powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu oraz każda sytuowana nad nią kondygnacja.

# 2. Karty terenów:

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2

ORAZ CZ. DZ. 16/2 I 24/4 W DĘBOGÓRZU, GMINA KOSAKOWO.

|  | NUMER TERENU | - 01 - 02 |  |  | POWIERZCHNIA w ha 0,16. 0,32. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- PRZEZNACZENIE TERENU

MN1 – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJĄCA

- ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

- dla ochrony środowiska przyrodniczego należy:

  - dążyć do zachowania ukształtowania terenu,

  - zapewnić ochronę wód podziemnych przed przedostaniem się zanieczyszczeń z terenów komunikacyjnych,

  - odprowadzane wody opadowe muszą spełniać obowiązujące normy,

  - dążyć do zachowania istniejącej zieleni wysokiej;

- pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- pozostałe zasady - wg ustaleń w § 4.

- ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ – nie dotyczy.

- ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 14. KD–D i 12,0 m od granicy lasu;

- powierzchnia zabudowy:

– do 20 % powierzchni działki;

c)	intensywność zabudowy:

– do 0,5;

d)	gabaryty budynków:

– wysokość zabudowy – do 9,5 m (max. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe), dopuszcza się podpiwniczenia budynków,

– szerokość elewacji frontowej – nie ustala się;

- rodzaje dachu – symetryczne, strome;

- nachylenie połaci dachu – kąt nachylenia połaci dachu – 30º - 40º;

- dopuszcza się lukarny rozmieszczone symetrycznie;

- obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub szarości;

- elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych;

- powierzchnia biologicznie czynna – minimum 50 % powierzchni działki;

- nie dopuszcza się realizacji dwóch lub więcej domów jednorodzinnych na jednej działce budowlanej;

- ustala się obowiązek sytuowania budynków mieszkalnych kalenicą główną równolegle do ulicy dojazdowej 14. KD-D;

- na terenie 02. MN1 przewidziano lokalizację przepompowni ścieków. Szczegółowa lokalizacja przepompowni ścieków w obrębie terenu oraz jej wielkość może ulec zmianie w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia kanalizacji sanitarnej;

- pozostałe zasady – wg ustaleń w § 3.

- WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

  - minimalna powierzchnia działki:

– 1000 m²,

  - szerokość frontu działki – nie ustala się;

  - pozostałe warunki – wg ustaleń w § 9.

- TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

- ustalenia – wg § 8.

- ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

  - drogi – dojazd z ulicy 14. KD-D;

  - wymagania parkingowe – na własnym terenie wg ustaleń w § 10 p. 1;

  - pozostałe zasady obsługi infrastrukturą techniczną wg § 10 p. 2.

- STAWKA PROCENTOWA

  - dla terenów zabudowy mieszkaniowej – 10 %;

  - dla przepompowni ścieków – nie dotyczy.

- INNE ZAPISY

- przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać badania geotechniczne gruntu i sposób posadowienia budynku dostosować do warunków gruntowych;

- ze względu na możliwość wystąpienia kolizji z podziemną infrastrukturą teleinformatyczną Marynarki Wojennej, ustala się obowiązek uzgadniania lokalizacji inwestycji z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2

ORAZ CZ. DZ. 16/2 I 24/4 W DĘBOGÓRZU, GMINA KOSAKOWO.

|  | NUMER TERENU | - 03 |  |  | POWIERZCHNIA w ha 0,83. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- PRZEZNACZENIE TERENU

MN1 – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJĄCA

- ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

  - dla ochrony środowiska przyrodniczego należy:

  - dążyć do zachowania ukształtowania terenu,

  - zapewnić ochronę wód podziemnych przed przedostaniem się zanieczyszczeń z terenów komunikacyjnych,

  - odprowadzane wody opadowe muszą spełniać obowiązujące normy,

  - dążyć do zachowania istniejącej zieleni wysokiej;

- pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- pozostałe zasady – wg § 4.

- ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ – nie dotyczy.

- ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczających ulic 13. KD–D oraz 14. KD–D i 12,0 m od granicy lasu;

- powierzchnia zabudowy:

  - do 20 % powierzchni działki;

- intensywność zabudowy:

–	do 0,5;

- gabaryty budynków:

  - wysokość zabudowy – do 9,5 m (max. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe), dopuszcza się podpiwniczenia budynków,

  - szerokość elewacji frontowej – nie ustala się;

- rodzaje dachu - symetryczne, strome;

- nachylenie połaci dachu – kąt nachylenia połaci dachu – 30º - 40º;

- dopuszcza się lukarny rozmieszczone symetrycznie;

- obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub szarości;

- elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych;

- powierzchnia biologicznie czynna – minimum 50 % powierzchni działki;

- nie dopuszcza się realizacji dwóch lub więcej domów jednorodzinnych na jednej działce budowlanej;

- ustala się obowiązek sytuowania budynków mieszkalnych kalenicą główną równolegle do ulicy dojazdowej 14. KD–D;

- usytuowanie budynku na działce, przylegającej do ulicy 13. KD–D, należy uzgodnić z gestorem sieci energetycznej;

- pozostałe zasady – wg § 3.

- WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

  - minimalna powierzchnia działki:

- 1000 m²;

  - szerokość frontu działki – nie ustala się;

  - pozostałe warunki – wg § 9.

- TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

  - ustalenia - wg § 8.

- ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

  - drogi – dojazd - z ulicy 13. KD–D i 14. KD–D oraz z ciągu pieszo-jezdnego 16. KD–X;

  - wymagania parkingowe – na własnym terenie wg § 10 p. 1;

  - pozostałe elementy obsługi infrastrukturą techniczną – wg ustaleń w § 10 p 2.

- STAWKA PROCENTOWA

– 10 %.

- INNE ZAPISY

  - przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać badania geotechniczne gruntu i sposób posadowienia budynku dostosować do warunków gruntowych;

  - ze względu na możliwość wystąpienia kolizji z podziemną infrastrukturą teleinformatyczną Marynarki Wojennej, ustala się obowiązek uzgadniania lokalizacji inwestycji z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2

ORAZ CZ. DZ. 16/2 I 24/4 W DĘBOGÓRZU, GMINA KOSAKOWO.

1)	NUMER TERENU	–  04	2)  POWIERZCHNIA w ha	1,54

- PRZEZNACZENIE TERENU

MN2 – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJĄCA LUB BLIŹNIACZA

- ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

  - dla ochrony środowiska przyrodniczego należy:

  - dążyć do zachowania ukształtowania terenu,

  - zapewnić ochronę wód podziemnych przed przedostaniem się zanieczyszczeń z terenów komunikacyjnych,

  - odprowadzane wody opadowe muszą spełniać obowiązujące normy,

  - dążyć do zachowania istniejącej zieleni wysokiej;

  - pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

c)	pozostałe zasady – wg § 4.

- ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ – nie dotyczy.

- ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

    - nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczających ulic 13. KD–D i 14. KD–D oraz 5,0 m od drogi wewnętrznej 15. KD–W;

    - powierzchnia zabudowy:

–	dla zabudowy wolno stojącej do 20 % powierzchni działki,

–	dla zabudowy bliźniaczej do 25 % powierzchni działki;

    - intensywność zabudowy:

–	do 0,5;

d)	gabaryty budynków:

–	wysokość zabudowy – do 9,5 m (max. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe), dopuszcza się podpiwniczenia budynków,

–	szerokość elewacji frontowej – nie ustala się,

e)	rodzaje dachu - symetryczne, strome;

- nachylenie połaci dachu – kąt nachylenia połaci dachu - 30º - 40º;

- dopuszcza się lukarny rozmieszczone symetrycznie;

- obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub szarości;

- elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych;

- powierzchnia biologicznie czynna – minimum 50 % powierzchni działki;

- nie dopuszcza się realizacji dwóch lub więcej domów jednorodzinnych na jednej działce budowlanej;

- ustala się obowiązek sytuowania budynków mieszkalnych kalenicą główną równolegle do ulicy dojazdowej 14. KD–D oraz drogi wewnętrznej 15. KD–W;

- usytuowanie budynków na działkach, przylegających do ulicy 13. KD–D, należy uzgodnić z gestorem sieci energetycznej;

- pozostałe zasady – wg § 3.

- WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

a)	minimalna powierzchnia działki:

–	dla zabudowy wolno stojącej – 1000 m²;

–	dla zabudowy bliźniaczej – 500 m²,

b)	szerokość frontu działki – nie ustala się,

c)	pozostałe warunki – wg § 9.

8)	TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

a)	na obszarze występują tereny potencjalnie narażone na osuwanie się mas ziemnych (oznaczone na rysunku planu); wszelkie inwestycje budowlane na tym obszarze powinny być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzględnieniem stateczności skarp – zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku konieczności zabezpieczenia stabilności skarp, w projekcie budowlanym należy przewidzieć sposób ich zabezpieczenia,

b)	pozostałe ustalenia – wg § 8.

9)	ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

  - drogi – dojazd z ulic 13. KD–D, 14. KD–D oraz 15. KD–W;

  - wymagania parkingowe – na własnym terenie wg § 10 p. 1;

  - pozostałe elementy obsługi infrastrukturą techniczną – wg ustaleń w § 10 p 2.

10)	STAWKA PROCENTOWA

– 10 %.

11)	INNE ZAPISY

a)	przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać badania geotechniczne gruntu i sposób posadowienia budynku dostosować do warunków gruntowych;

- ze względu na możliwość wystąpienia kolizji z podziemną infrastrukturą teleinformatyczną Marynarki Wojennej, ustala się obowiązek uzgadniania lokalizacji inwestycji z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2

ORAZ CZ. DZ. 16/2 I 24/4 W DĘBOGÓRZU, GMINA KOSAKOWO.

1)	NUMER TERENU	–  05	2)  POWIERZCHNIA w ha	0,50

3)	PRZEZNACZENIE TERENU

MN2 – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJĄCA LUB BLIŹNIACZA

4)	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

a)	dla ochrony środowiska przyrodniczego należy:

  - dążyć do zachowania ukształtowania terenu,

  - zapewnić ochronę wód podziemnych przed przedostaniem się zanieczyszczeń z terenów komunikacyjnych,

  - odprowadzane wody opadowe muszą spełniać obowiązujące normy,

  - dążyć do zachowania istniejącej zieleni wysokiej;

- pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

c)	pozostałe zasady – wg § 4.

5)	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ – nie dotyczy.

6)	ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a)	nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczających ulicy 13. KD–D oraz 5,0 m od drogi wewnętrznej 15. KD–W;

b)	powierzchnia zabudowy:

–	dla zabudowy wolno stojącej do 20 % powierzchni działki,

–	dla zabudowy bliźniaczej do 25 % powierzchni działki;

- intensywność zabudowy:

–	do 0,5;

d)	gabaryty budynków:

–	wysokość zabudowy – do 9,5 m (max. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe), dopuszcza się podpiwniczenia budynków,

–	szerokość elewacji frontowej – nie ustala się,

e)	rodzaje dachu - symetryczne, strome;

f)	nachylenie połaci dachu – kąt nachylenia połaci dachu - 30º - 40º;

g)	dopuszcza się lukarny rozmieszczone symetrycznie;

h)	obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub szarości;

i)	elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych;

j)	powierzchnia biologicznie czynna – minimum 50% powierzchni działki;

k)	nie dopuszcza się realizacji dwóch lub więcej domów jednorodzinnych na jednej działce budowlanej;

l)	poziom posadowienia parteru – do 60 cm;

m)	usytuowanie budynków na działkach, przylegających do ulicy 13. KD–D, należy uzgodnić z gestorem sieci energetycznej;

n)	pozostałe zasady – wg § 3.

7)	WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

a)	minimalna powierzchnia działki:

–	dla zabudowy wolno stojącej – 1000 m²,

–	dla zabudowy bliźniaczej – 500 m²;

b)	szerokość frontu działki – nie ustala się,

c)	pozostałe warunki – wg § 9.

8)	TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

a)	ustalenia – wg § 8.

9)	ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

a)	drogi – dojazd z ulic 13. KD–D oraz 15 KD–W;

b)	wymagania parkingowe – na własnym terenie wg § 10 p. 1;

c)	pozostałe elementy obsługi infrastrukturą techniczną – wg ustaleń w § 10 p. 2.

10)	STAWKA PROCENTOWA

– 10 %.

11)	INNE ZAPISY

a)	przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać badania geotechniczne gruntu i sposób posadowienia budynku dostosować do warunków gruntowych;

b)	ze względu na możliwość wystąpienia kolizji z podziemną infrastrukturą teleinformatyczną Marynarki Wojennej, ustala się obowiązek uzgadniania lokalizacji inwestycji z Centrum Wsparcia teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2

ORAZ CZ. DZ. 16/2 I 24/4 W DĘBOGÓRZU, GMINA KOSAKOWO.

1)	NUMER TERENU	–  06	2)  POWIERZCHNIA w ha	0,65

# PRZEZNACZENIE TERENU

MN1/U – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJĄCA Z DOPUSZCZENIEM USŁUG. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG – DO 50% POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU.

# ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

a)	dla ochrony środowiska przyrodniczego należy:

  - dążyć do zachowania ukształtowania terenu,

  - zapewnić ochronę wód podziemnych przed przedostaniem się zanieczyszczeń z terenów komunikacyjnych,

  - odprowadzane wody opadowe muszą spełniać obowiązujące normy,

  - dążyć do zachowania istniejącej zieleni wysokiej;

b)	działalność usługowa nie może wpłynąć na pogorszenie standardu zamieszkania;

c)	pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

d)	pozostałe zasady – wg § 4.

5)	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ – nie dotyczy.

6)	ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

    - nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 12. KD–L;

    - powierzchnia zabudowy:

–	do 25 % powierzchni działki;

    - intensywność zabudowy:

–	do 0,6;

    - gabaryty budynków:

- wysokość zabudowy –- do 9,5 m (max. 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe), dopuszcza się podpiwniczenia budynków,

- szerokość elewacji frontowej – nie ustala się;

      - rodzaje dachu – symetryczne, strome;

      - nachylenie połaci dachu – kąt nachylenia połaci dachu – 30º - 40º;

      - dopuszcza się lukarny rozmieszczone symetrycznie;

      - obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub szarości;

      - elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych;

      - powierzchnia biologicznie czynna – minimum 40% powierzchni działki;

      - usługi mogą być lokalizowane w parterze budynku, lub wydzielonej bryle integralnie związanej z bryłą budynku podstawowego;

      - ustala się obowiązek sytuowania zabudowy kalenicą główną równolegle do ulicy lokalnej 12. KD–L;

      - pozostałe zasady – wg § 3.

7)	WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

- minimalna powierzchnia działki – 1000 m²;

- szerokość frontu działki – nie ustala się;

- pozostałe warunki – wg § 9.

8)	TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

# ustalenia – wg § 8.

9)	ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

        - drogi – dojazd - z ulicy 12. KD–L;

        - wymagania parkingowe – na własnym terenie wg § 10 p. 1;

        - pozostałe elementy obsługi infrastrukturą techniczną – wg § 10 p 2.

10)	STAWKA PROCENTOWA

–	10 %.

11)	INNE ZAPISY

- przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać badania geotechniczne gruntu i sposób posadowienia budynku dostosować do warunków gruntowych;

- ze względu na możliwość wystąpienia kolizji z podziemną infrastrukturą teleinformatyczną Marynarki Wojennej, ustala się obowiązek uzgadniania lokalizacji inwestycji z Centrum Wsparcia teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2

ORAZ CZ. DZ. 16/2 I 24/4 W DĘBOGÓRZU, GMINA KOSAKOWO.

1)	NUMER TERENU	–  07	2)  POWIERZCHNIA w ha	0,11

3)	PRZEZNACZENIE TERENU

UP – USŁUGI PUBLICZNE, USŁUGI KULTURY, JAK MIEJSCA SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW ETC.

4)	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

a)	dla ochrony środowiska przyrodniczego należy:

  - dążyć do zachowania ukształtowania terenu,

  - zapewnić ochronę wód podziemnych przed przedostaniem się zanieczyszczeń z terenów komunikacyjnych,

  - odprowadzane wody opadowe muszą spełniać obowiązujące normy,

  - dążyć do zachowania istniejącej zieleni wysokiej;

b)	wyklucza się lokalizację obiektów i działalności, których uciążliwości na granicy działki mogłyby powodować przekroczenie standardów jakości środowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej;

c)	pozostałe zasady – wg § 4.

5)	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ – nie dotyczy.

6)	ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a)	nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczających ulic 12. KD–L oraz 13. KD–D;

- powierzchnia zabudowy:

–	do 30 % powierzchni działki;

- intensywność zabudowy:

–	do 0,6;

- gabaryty budynków:

- wysokość zabudowy – do 10,5 m (max. 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe), dopuszcza się podpiwniczenia budynków,

- szerokość elewacji frontowej – nie ustala się;

  - rodzaje dachu – symetryczne, strome;

  - nachylenie połaci dachu – kąt nachylenia połaci dachu – 30º - 40º;

  - dopuszcza się lukarny rozmieszczone symetrycznie;

  - obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub szarości;

i)	elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych;

j)	powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30% powierzchni działki;

k)	usytuowanie budynków należy uzgodnić z gestorem sieci energetycznej;

- pozostałe zasady – wg § 3.

7)	WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

- minimalna powierzchnia działki – 1000 m²;

- szerokość frontu działki – nie ustala się;

- pozostałe warunki – wg § 9.

8)	TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

a)	ustalenia – wg § 8.

9)	ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

- drogi – dojazd - z ulic 12. KD–L oraz 13. KD–D;

- wymagania parkingowe – na własnym terenie wg § 10 p. 1;

- pozostałe elementy obsługi infrastrukturą techniczną – wg § 10 p 2.

10)	STAWKA PROCENTOWA

–	nie dotyczy.

11)	INNE ZAPISY

- przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać badania geotechniczne gruntu 
i sposób posadowienia budynku dostosować do warunków gruntowych;

- ze względu na możliwość wystąpienia kolizji z podziemną infrastrukturą teleinformatyczną Marynarki Wojennej, ustala się obowiązek uzgadniania lokalizacji inwestycji z Centrum Wsparcia teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2

ORAZ CZ. DZ. 16/2 I 24/4 W DĘBOGÓRZU, GMINA KOSAKOWO.

1)	NUMER TERENU	–  08	2)  POWIERZCHNIA w ha	4,94

3)	PRZEZNACZENIE TERENU

UT/US,ZP – USŁUGI TURYSTYKI Z DOPUSZCZENIEM USŁUG SPORTU I REKREACJI, ZIELEŃ URZĄDZONA. DOPUSZCZA SIĘ MIESZKANIE DLA WŁAŚCICIELA.

4)	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

# dla ochrony środowiska należy:

–	dążyć do zachowania ukształtowania terenu,

–	zapewnić ochronę wód podziemnych przed przedostaniem się zanieczyszczeń z terenów komunikacyjnych,

–	odprowadzane wody opadowe muszą spełniać obowiązujące normy,

–	należy zachować wartościowe drzewa i zadrzewienia oraz wprowadzić grupy drzew i krzewów zróżnicowanych pod względem gatunków zgodnych z lokalnymi warunkami siedliskowymi;

b)	pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

c)	tereny wyłączone z zabudowy oznaczone na rysunku planu należy zagospodarować niską zielenią urządzoną z ciągiem pieszym;

d)	pozostałe zasady – wg § 4.

5)	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ – nie dotyczy.

6)	ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 13. KD–D i 12,0 m od granicy lasu – jak na rysunku planu;

# powierzchnia zabudowy – max. 1500 m² pod warunkiem rozczłonkowania brył oraz stosowania ryzalitów, prześwitów;

# intensywność zabudowy – nie ustala się;

# gabaryty budynków hotelowych i pensjonatowych:

–	wysokość zabudowy –- do 10,5 m (max. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe),

–	szerokość elewacji frontowej – do 30,0 m;

e)	dopuszcza się mieszkanie dla właściciela prowadzącego działalność związaną z funkcją podstawową, zintegrowane z budynkami pensjonatów i hoteli;

f)	rodzaje dachu – symetryczne, strome;

g)	nachylenie połaci dachu – kąt nachylenia połaci dachu - 30º - 40º;

h)	dopuszcza się lukarny rozmieszczone symetrycznie;

i)	obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub szarości;

j)	elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych;

k)	powierzchnia biologicznie czynna – minimum 60% powierzchni działki;

l)	na terenie należy zaprojektować boiska i urządzenia sportowe np. mini – golf, korty itp. różne formy małej architektury, plac zabaw dla dzieci, miejsca do grillowania, zieleń, przejścia piesze itp.;

m)	architektura budynków powinna nawiązywać do cech architektury regionalnej (cegła, drewno);

n)	na terenie przewidziano lokalizację stacji transformatorowej. Szczegółową lokalizację, wielkość oraz typ stacji należy uzgodnić z instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne. Dopuszcza się zmianę lokalizacji stacji transformatorowej, wynikającą ze względów technicznych lub technologicznych;

- dla stacji transformatorowej ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

–	lokalizacja stacji transformatorowej w postaci nasłupowej lub w samodzielnym budynku,

–	wysokość zabudowy – maksymalnie 4,0 m (jedna kondygnacja nadziemna),

–	rodzaj i nachylenie połaci dachu jak dla pozostałej zabudowy,

–	kolorystyka dachu i elewacji jak dla pozostałej zabudowy;

p)	pozostałe zasady – wg § 3.

7)	WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

# minimalna powierzchnia działki – 25 000 m²;

# szerokość frontu działki – nie ustala się;

# pozostałe warunki – wg § 9.

8)	TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

a)	na obszarze występują tereny potencjalnie narażone na osuwanie się mas ziemnych (oznaczone na rysunku planu); wszelkie inwestycje budowlane na tych terenach powinny być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzględnieniem stateczności skarp – zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku konieczności zabezpieczenia stabilności skarp, w projekcie budowlanym należy przewidzieć sposób ich zabezpieczenia;

b)	pozostałe ustalenia – wg § 8.

9)	ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

# drogi – dojazd – z ulicy 13. KD–D;

# pozostałe elementy obsługi infrastrukturą techniczną – wg § 10 p 2.

10)	STAWKA PROCENTOWA

–	10 %.

11)	INNE ZAPISY

- przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać badania geotechniczne gruntu i sposób posadowienia budynku dostosować do warunków gruntowych;

- ze względu na możliwość wystąpienia kolizji z podziemną infrastrukturą teleinformatyczną Marynarki Wojennej, ustala się obowiązek uzgadniania lokalizacji inwestycji z Centrum Wsparcia teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2

ORAZ CZ. DZ. 16/2 I 24/4 W DĘBOGÓRZU, GMINA KOSAKOWO.

1)	NUMER TERENU	–  09	2)  POWIERZCHNIA w ha	1,54

3)	PRZEZNACZENIE TERENU

UT/US,ZP – USŁUGI TURYSTYKI Z DOPUSZCZENIEM USŁUG SPORTU I REKREACJI, ZIELEŃ URZĄDZONA. DOPUSZCZA SIĘ MIESZKANIE DLA WŁAŚCICIELA.

4)	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

a)	dla ochrony środowiska należy:

–	zapewnić ochronę wód podziemnych przed przedostaniem się zanieczyszczeń z terenów komunikacyjnych,

–	odprowadzane wody opadowe muszą spełniać obowiązujące normy,

–	należy zachować wartościowe drzewa i zadrzewienia oraz wprowadzić grupy drzew i krzewów zróżnicowanych pod względem gatunków zgodnych z lokalnymi warunkami siedliskowymi;

b)	pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

c)	pozostałe zasady – wg § 4.

5)	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ – nie dotyczy.

6)	ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a)	nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 13. KD–D i 12,0 m od granicy lasu;

b)	powierzchnia zabudowy – max. 1000 m² pod warunkiem rozczłonkowania brył oraz stosowania ryzalitów, prześwitów;

c)	intensywność zabudowy – nie ustala się;

d)	gabaryty budynków hotelowych i pensjonatowych:

–	wysokość zabudowy –- do 10,5 m (max. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe),

–	szerokość elewacji frontowej – do 30,0 m;

e)	dopuszcza się mieszkanie dla właściciela, prowadzącego działalność związaną z funkcją podstawową, zintegrowane z budynkami pensjonatów i hoteli;

f)	rodzaje dachu – symetryczne, strome;

g)	nachylenie połaci dachu – kąt nachylenia połaci dachu - 30º - 40º;

h)	dopuszcza się lukarny rozmieszczone symetrycznie;

i)	obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki dachów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub szarości;

j)	elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych;

k)	powierzchnia biologicznie czynna – minimum 60% powierzchni działki;

l)	na terenie należy zaprojektować boiska i urządzenia sportowe np. mini – golf, korty itp. różne formy małej architektury, plac zabaw dla dzieci, miejsca do grillowania, zieleń, przejścia piesze itp.;

m)	architektura budynków powinna nawiązywać do cech architektury regionalnej (cegła, drewno);

n)	na terenie usytuowana jest linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV. Ustala się strefę bezpieczeństwa linii elektroenergetycznej SN 15 kV o szerokości 15,0 m (po 7,5 m od jej osi), w której obowiązuje zakaz zabudowy;

o)	dopuszcza się przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej na linię kablową lub jej przeniesienie na koszt inwestora;

p)	pozostałe zasady – wg § 3.

7)	WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

- minimalna powierzchnia działki – 25 000 m²;

- dopuszcza się zabudowę na działkach o powierzchni mniejszej niż ustalona, istniejących w momencie wejścia w życie planu;

- szerokość frontu działki – nie ustala się;

- pozostałe warunki – wg § 9.

8)	TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

a)	ustalenia – wg § 8.

9)	ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

- drogi – dojazd – z ulicy 13. KD–D;

- pozostałe elementy obsługi infrastrukturą techniczną – wg § 10 p 2.

10)	STAWKA PROCENTOWA

–	10 %.

11)	INNE ZAPISY

- przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać badania geotechniczne gruntu i sposób posadowienia budynku dostosować do warunków gruntowych;

- ze względu na możliwość wystąpienia kolizji z podziemną infrastrukturą teleinformatyczną Marynarki Wojennej, ustala się obowiązek uzgadniania lokalizacji inwestycji z Centrum Wsparcia teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2

ORAZ CZ. DZ. 16/2 I 24/4 W DĘBOGÓRZU, GMINA KOSAKOWO.

1)	NUMER TERENU	–  10	2)  POWIERZCHNIA w ha	1,53

3)	PRZEZNACZENIE TERENU

ZL – LASY

4)	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

a)	obowiązuje ochrona drzewostanu za wyjątkiem niezbędnych cięć sanitarnych.

5)	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ – nie dotyczy.

6)	ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# zakaz zabudowy, dopuszcza się ciągi piesze;

# zagospodarowanie należy podporządkować zachowaniu bioróżnorodności, ciągłości przestrzennej ekosystemów, ochronie wód, powierzchni ziemi oraz kształtowaniu harmonijnego krajobrazu, dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne, działania przyczyniające się do zachowania aktualnych struktur przyrodniczych.

7)	WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

– nie dotyczy.

8)	TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

# ustalenia – wg § 8.

9)	ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

# drogi – dojazd z ulicy 12. KD–L oraz z ciągów pieszo-jezdnych 16. KD–X oraz 17. KD–X.

10)	STAWKA PROCENTOWA

–	nie dotyczy.

11)	INNE ZAPISY

–	nie dotyczy.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2

ORAZ CZ. DZ. 16/2 I 24/4 W DĘBOGÓRZU, GMINA KOSAKOWO.

1)	NUMER TERENU	–  11	2)  POWIERZCHNIA w ha	0,10

3)	PRZEZNACZENIE TERENU

## ZK – ZIELEŃ KRAJOBRAZOWA

4)	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

# należy zachować wartościowe drzewa i zadrzewienia oraz wprowadzić grupy drzew i krzewów zróżnicowanych pod względem gatunków zgodnych z lokalnymi warunkami siedliskowymi;

# pozostałe zasady – wg § 4.

5)	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ – nie dotyczy.

6)	ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# obowiązuje zakaz zabudowy;

# dopuszcza się wprowadzenie elementów małej architektury jak altany, ławki etc.;

# preferowane jest zastosowanie materiałów naturalnych jak drewno, kamień etc.

7)	WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

a)	nie ustala się.

8)	TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

a)	ustalenia – wg § 8.

9)	ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

a)	drogi – dojazd z ulicy 12. KD–L;

b)	pozostałe elementy obsługi infrastrukturą techniczną – wg § 10 p 2.

10)	STAWKA PROCENTOWA

–	nie dotyczy.

11)	INNE ZAPISY

–	nie dotyczy.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2

ORAZ CZ. DZ. 16/2 I 24/4 W DĘBOGÓRZU, GMINA KOSAKOWO.

KARTA TERENU DLA DRÓG

1)   NUMER TERENU – 12	                                                   2)   POWIERZCHNIA w ha 0,23

(w obszarze opracowania planu)

# ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM

KD–L - ulica lokalna.

# SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

# min. 12,0 m, część ulicy poza granicami opracowania planu.

# PARKINGI

# nie ustala się.

6)	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

# należy dążyć do zachowania zieleni wysokiej;

# pozostałe zasady wg § 4.

7)	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ – nie dotyczy.

8)	ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a)	szerokość jezdni – 6,0 m chodnik dwustronny;

9)	TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

–	ustalenia wg § 8.

10)	ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

# odprowadzenie wód deszczowych – ustalenia wg § 10 p. 2 c;

# obowiązuje ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

11)  STAWKA PROCENTOWA

–	nie dotyczy.

12)  INNE ZAPISY

a)	przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać badania geotechniczne gruntu;

b)	ze względu na możliwość wystąpienia kolizji z podziemną infrastrukturą teleinformatyczną Marynarki Wojennej, ustala się obowiązek uzgadniania lokalizacji inwestycji z Centrum Wsparcia teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2

ORAZ CZ. DZ. 16/2 I 24/4 W DĘBOGÓRZU, GMINA KOSAKOWO.

KARTA TERENU DLA DRÓG

1)   NUMER TERENU – 13                                               2)   POWIERZCHNIA w ha 0,64

3)	ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM

KD–D - ulica dojazdowa.

4)	SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

# min. 10,0 m.

5)	PARKINGI

# nie ustala się.

6)	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

# ustalenia wg § 4.

7)	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

–	nie dotyczy.

8)	ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a)	szerokość jezdni – 5,0 m, chodnik dwustronny.

9)	TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

–	ustalenia – wg § 8.

10)	ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

- odprowadzenie wód deszczowych – ustalenia wg § 10 p. 2 c;

- obowiązuje ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

11)	STAWKA PROCENTOWA

–	nie dotyczy.

12)	INNE ZAPISY

- przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać badania geotechniczne gruntu;

- dopuszcza się korektę linii rozgraniczających ulicy z uwagi na konfigurację terenu;

- ze względu na możliwość wystąpienia kolizji z podziemną infrastrukturą teleinformatyczną Marynarki Wojennej, ustala się obowiązek uzgadniania lokalizacji inwestycji z Centrum Wsparcia teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2

ORAZ CZ. DZ. 16/2 I 24/4 W DĘBOGÓRZU, GMINA KOSAKOWO.

KARTA TERENU DLA DRÓG

1)   NUMER TERENU – 14                                               2)   POWIERZCHNIA w ha 0,33

3)	ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM

KD–D - ulica dojazdowa zakończona placem do zawracania.

4)	SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

# min. 10,0 m.

5)	PARKINGI

# nie ustala się.

6)	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

# ustalenia wg § 4.

7)	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

–	nie dotyczy.

8)	ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- szerokość jezdni – 5,0 m, chodnik dwustronny.

9)	TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

–	ustalenia – wg § 8.

10)	ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

- odprowadzenie wód deszczowych – ustalenia wg § 10 p. 2 c;

- obowiązuje ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

11)	STAWKA PROCENTOWA

–	nie dotyczy.

12)	INNE ZAPISY

- przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać badania geotechniczne gruntu;

- dopuszcza się korektę linii rozgraniczających ulicy z uwagi na konfigurację terenu;

- ze względu na możliwość wystąpienia kolizji z podziemną infrastrukturą teleinformatyczną Marynarki Wojennej, ustala się obowiązek uzgadniania lokalizacji inwestycji z Centrum Wsparcia teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2

ORAZ CZ. DZ. 16/2 I 24/4 W DĘBOGÓRZU, GMINA KOSAKOWO.

KARTA TERENU DLA DRÓG

1)   NUMER TERENU – 15                                               2)   POWIERZCHNIA w ha 0,15

3)	ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM

KD–W – droga wewnętrzna zakończona placem do zawracania.

4)	SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

# min. 10,0 m.

5)	PARKINGI

# nie ustala się.

6)	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

# ustalenia wg § 4.

7)	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

–	nie dotyczy.

8)	ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- szerokość jezdni – 5,0 m, chodnik dwustronny;

- w rejonie poszerzenia ulicy należy przewidzieć nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej pochodzenia rodzimego.

9)	TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

–	ustalenia – wg § 8.

10)	ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

- odprowadzenie wód deszczowych – ustalenia wg § 10 p. 2 c;

- obowiązuje ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

11)	STAWKA PROCENTOWA

–	nie dotyczy.

12)	INNE ZAPISY

- przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać badania geotechniczne gruntu;

- dopuszcza się korektę linii rozgraniczających ulicy z uwagi na konfigurację terenu;

- ze względu na możliwość wystąpienia kolizji z podziemną infrastrukturą teleinformatyczną Marynarki Wojennej, ustala się obowiązek uzgadniania lokalizacji inwestycji z Centrum Wsparcia teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2

ORAZ CZ. DZ. 16/2 I 24/4 W DĘBOGÓRZU, GMINA KOSAKOWO.

KARTA TERENU DLA DRÓG

1)   NUMER TERENU –	16                                               2)   POWIERZCHNIA w ha	0,03

17	0,02

3)	ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM

KD–X – ciąg pieszo-jezdny.

4)	SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

# min. 5,0 m.

5)	PARKINGI

# nie ustala się.

6)	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

# ustalenia wg § 4.

7)	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

–	nie dotyczy.

8)	ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- ciąg pieszo-jezdny jednoprzestrzenny.

9)	TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

–	ustalenia – wg § 8.

10)	ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

- odprowadzenie wód deszczowych – ustalenia wg § 10 p. 2 c;

- obowiązuje ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

11)	STAWKA PROCENTOWA

–	nie dotyczy.

12)	INNE ZAPISY

a)	przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać badania geotechniczne gruntu;

b)	ze względu na możliwość wystąpienia kolizji z podziemną infrastrukturą teleinformatyczną Marynarki Wojennej, ustala się obowiązek uzgadniania lokalizacji inwestycji z Centrum Wsparcia teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.

§ 15

Zobowiązuje się Wójta Gminy Kosakowo do:

1)	przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną, w celu oceny jej zgodności z prawem,

2)	skierowania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,

3)	umieszczenia niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo,

4)	publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na stronie internetowej gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 16, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

### Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo

…………………………………………….

## Załącznik nr 2

do uchwały nr XLIII/75/2009    Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 października 2009r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2 oraz cz. dz. 16/2 i 24/4 w Dębogórzu, gmina Kosakowo.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717)

Rada Gminy Kosakowo rozstrzyga, co następuje:

- do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2 oraz cz. dz. 16/2 i 24/4 w Dębogórzu, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 6.07.2009 do 31.07.2009

uwag nie wniesiono.

Przewodniczący

Rady Gminy Kosakowo

## Załącznik nr 3

do uchwały nr XLIII/75/2009   Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 października 2009r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2 oraz cz. dz. 16/2 i 24/4 w Dębogórzu, gmina Kosakowo.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku. Nr. 142, poz 1591 wraz z późniejszymi zmianami i art. 111 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 131 i Nr 65, poz 594)

Rada Gminy Kosakowo rozstrzyga co następuje:

1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działek nr 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2 oraz cz. dz. 16/2 i 24/4 w Dębogórzu, gmina Kosakowo, przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy:

1.1 komunikacja – drogi publiczne,

- budowa ulicy lokalnej 12. KD-L,

- budowa ulic dojazdowych 13. KD-D oraz 14. KD-D,

- budowa ciągów pieszo – jezdnych 16. KD-X oraz 17. KD-X.

1.2 inżynieria

a) budowa sieci wodociągowej,

b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków,

c) budowa sieci kanalizacji deszczowej,

d) budowa oświetlenia.

2. Inwestycje wymienione w pkt.1 są zadaniem własnym gminy, ale mogą być realizowane z udziałem inwestorów prywatnych w oparciu o inicjatywy lokalne.

3. Nie określa się terminów i harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.

Przewodniczący

Rady Gminy Kosakowo